## Slide 1: Laserska interferometrija
0036440550 - David Markešić
0036450559 - Davor Grdić

## Slide 2: Interferometrija Što je to?
Skupina metoda u kojima se valovi (najčešće EM) zbrajaju te se analizira dobiveni uzorak kako bi se dobila informacija
Mjerenje:
  mali pomaci
  promjene refrakcijskog indeksa
  nepravilnosti površina
1

## Slide 3: Interferometrija princip rada
Korištenje zraka:
  Dvije zrake iste frekvencije se zbrajaju > njihova razlika faze daje konstruktivnu ili destruktivnu interferenciju iz koje dobivamo potrebnu informaciju
  Najčešće laserske zrake (svjetlost) ili druge vrste EM valova
Michelsonova konfiguracija:
  Ulazna laserska zraka se dijeli na dvije identične zrake pomoću djelitelja zrake (beam-splitter, parcijalno reflektivno ogledalo)
  Svaka zraka putuje vlastitim putem
  Rekombinacija zraka prije dolaska na detektor
  Razlika duljine puta = fazna razlika = interferencija
  Interferencijski uzorak daje željeni podatak
2

## Slide 4: Interferometrija djelitelj zrake, beam-splitter
2

## Slide 5: Interferometrija Michelsonova konfiguracija
2
Bijelo svjetlo (različit broj faznih inverzija kod zraka)
Bijelo svjetlo (isti broj faznih inverzija)
Monokromatsko svjetlo

## Slide 6: Kategorije Homodinska i heterodinska detekcija
Homodinska detekcija:
  Interferencija između dvije zrake iste valne duljine
  Fazna razlika = promjene intenziteta svjetlosti na detektoru
  Većina interferometara, uključujući laserske
Heterodinski pristup:
  Pomak ulaznog signala u novu frekvencijsku domenu
  Pojačanje ulaznog signala aktivnim miješalom
    Slabiji ulazni signal miješa se jakim referentnim iz L.O. (lokalni oscilator)
    Radio prijemnici (superheterodinski prijemnik)
  Miješanje električkih signala
3

## Slide 7: Kategorije Dupli put i zajednički put
Dupli put:
  Referentna i testna zraka putuju različitim putevima
  Rekombiniraju se prije dolaska na detektor – interferencija
    Michelsonov interferometar
    Twyman-Green interferometar
    Mach-Zehnder interferometar
Zajednički put:
  Referentna i testna zraka putuju istim putem
    Sagnac interferometar
    Žiroskop s optičkim vlaknima
    Difrakcija u točki
    Bočno smicanje
3

## Slide 8: Primjena Područja korištenja
Astronomija
Optička vlakna
Oceanografija, seizmologija
Spektroskopija
Kvantna mehanika
Nuklearna i čestična fizika
Fizika plazme
Biomolekularne interakcije
Profiliranje površina
Ispitivanje opterećenja materijala
4

## Slide 9: Primjena L.I.G.O.
Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO)
Sastoji se od dva jednaka kraka (4 km svaki)
Laserska zraka se dijeli na dva jednaka dijela
Pod utjecajem gravitacijskog vala mjenjaju se duljine krakova
Dolazi do konstruktivne i destruktivne interferencije
https://www.youtube.com/watch?v=RzZgFKoIfQI
4

## Slide 10: Zaključak
Laserska interferometrija nam omogućuje mjerenje mikroskopskih pomaka
Omogućuje dokazivanje teorija iz relativistike i kvantne mehanike
5

## Slide 11
HVALA NA PAŽNJI !
Laseri su jednostavno zakon! :D